## Slide 1: 5. Camada 3

## Slide 2: 2. Principais Funções da Camada de Rede
A Camada 3 tem diversas funções essenciais para a comunicação entre redes:
Endereçamento Lógico: Define endereços IP únicos para cada dispositivo na rede.
Encapsulamento de Dados: Organiza os dados em pacotes para transmissão.
Roteamento: Determina o melhor caminho para enviar pacotes entre redes.
Fragmentação e Reassembly: Divide pacotes grandes em partes menores para transporte eficiente.
Controle de Congestionamento: Gerencia o tráfego para evitar sobrecarga na rede.
Tradução de Endereços (NAT): Permite a comunicação entre redes privadas e a Internet.

## Slide 3: 3. Endereçamento IP
O Protocolo IP (Internet Protocol) é o principal protocolo da Camada 3 e define como os pacotes são endereçados e roteados. Existem dois tipos principais de endereços IP:
IPv4 (Internet Protocol Version 4): Utiliza endereços de 32 bits (exemplo: 192.168.1.1).
IPv6 (Internet Protocol Version 6): Utiliza endereços de 128 bits (exemplo: 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334).

## Slide 4: Estrutura do Endereço IPv4
Um endereço IPv4 é composto por quatro números de 0 a 255, separados por pontos (exemplo: 192.168.10.5). Ele é dividido em rede e host, de acordo com a máscara de sub-rede.

## Slide 5: Máscara de Sub-rede
A máscara de sub-rede define qual parte do endereço representa a rede e qual representa os hosts dentro dessa rede. Exemplo:
Endereço IP: 192.168.1.10
Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
Rede: 192.168.1.0
Host: 10

## Slide 6: 4. Roteamento
O roteamento é o processo de encaminhar pacotes de uma rede para outra. Os dispositivos responsáveis por isso são os roteadores.

## Slide 7: Tipos de Roteamento:
1. Roteamento Estático: As rotas são configuradas manualmente pelo administrador da rede.
2. Roteamento Dinâmico: O roteador aprende as rotas automaticamente usando protocolos como:
RIP (Routing Information Protocol) – Utiliza número de saltos para escolher a melhor rota.
OSPF (Open Shortest Path First) – Usa custo baseado na largura de banda do link.
BGP (Border Gateway Protocol) – Principal protocolo de roteamento da Internet.

## Slide 8: 5. Encapsulamento e Estrutura dos Pacotes IP
Os dados enviados na rede passam por um processo de encapsulamento, onde são adicionadas informações de controle. Um pacote IP contém:
1. Cabeçalho IP: Contém informações como endereço de origem, endereço de destino e tempo de vida (TTL).
2. Dados: Informação a ser transmitida.
Formato simplificado de um pacote IPv4:
`
| Cabeçalho IP | Dados |
`
Exemplo de cabeçalho IPv4:
`
Versão | Tamanho | TTL | Protocolo | Checksum | IP Origem | IP Destino
`

## Slide 9: 6. Protocolos Relacionados à Camada 3
Além do IP, existem outros protocolos importantes na Camada de Rede:
ICMP (Internet Control Message Protocol): Usado para mensagens de erro e diagnósticos (exemplo: comando ping).
ARP (Address Resolution Protocol): Converte endereços IP em endereços MAC.
NAT (Network Address Translation): Permite que dispositivos em uma rede privada acessem a Internet usando um único IP público.

## Slide 10: 7. Exercício Prático no Packet Tracer
(sem conteúdo)

## Slide 11: Objetivo:
Criar uma rede no Cisco Packet Tracer para explorar o funcionamento da Camada 3.

## Slide 12: Topologia da Rede:
4 Computadores (PCs)
2 Switches
2 Roteadores
Cabos Ethernet para conexões com fio

## Slide 13: Passos:
1. No Packet Tracer, adicione os dispositivos na área de trabalho conforme a topologia.
2. Conecte os PCs aos switches usando cabos Ethernet.
3. Conecte os switches a cada roteador.
4. Configure endereços IP nos PCs e nos roteadores.
5. Configure rotas estáticas ou um protocolo de roteamento dinâmico.
6. Use os comandos ping e tracert para testar a conectividade entre dispositivos.
7. Verifique a tabela de roteamento usando show ip route.

## Slide 14: Perguntas para Reflexão:
1. Como o roteador decide qual caminho seguir para enviar um pacote?
2. Qual a diferença entre roteamento estático e dinâmico?
3. O que acontece se um dispositivo estiver configurado com uma máscara de sub-rede incorreta?

## Slide 15: 8. Conclusão
A Camada de Rede é fundamental para a comunicação entre diferentes redes. Ela garante que os pacotes sejam endereçados corretamente e encaminhados ao destino final. O entendimento dessa camada é essencial para a construção e manutenção de redes eficientes e escaláveis.