## Slide 1: Camada Física: Meios de Transmissão e Cabeamento
Tecnologia da Informação e Conectividade

## Slide 2: Funções principais da camada física:
Definir os meios de transmissão (cabos de cobre, fibra óptica, rádio, satélite).
Especificar padrões elétricos/ópticos para representar bits (0 e 1).
Determinar direção da transmissão: simplex, half-duplex ou full-duplex.
Estabelecer taxas de transmissão (ex.: 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps).
Garantir que o sinal físico seja interpretado de forma consistente na origem e no destino.

## Slide 3: Meios guiados: onde os sinais seguem um caminho físico definido (cabos).
Meios de Transmissão

## Slide 4: Par Trançado (Twisted Pair)
UTP (Unshielded Twisted Pair): não possui blindagem adicional. É leve, barato e flexível, mas mais suscetível a interferências externas.
STP (Shielded Twisted Pair): envolve cada par ou o conjunto de pares em uma blindagem metálica, oferecendo maior proteção contra ruídos, indicado em ambientes industriais.

## Slide 5: Par Trançado (Twisted Pair)

## Slide 6: Categorias de cabos (TIA/EIA-568)
Cat5e: até 100 MHz, suporta 100/1000 Mbps (1 Gbps).
Cat6: até 250 MHz, suporta até 10 Gbps em até 55 metros.
Cat6a: até 500 MHz, suporta 10 Gbps até 100 metros.
Cat7 / Cat7a: até 600/1000 MHz, blindagem completa, suportando até 40 Gbps (em ambientes controlados).
Cat8 (novo padrão): até 2000 MHz, projetado para data centers, suporta 25/40 Gbps em até 30 metr

## Slide 7: Par Trançado (Twisted Pair)
Vantagens:
  Custo baixo e fácil instalação.
  Flexibilidade (pode ser usado em patch panels, switches e roteadores).
  Suporte a altas velocidades (até 10 Gbps em redes comuns).
Limitações:
  Suscetível a interferências eletromagnéticas, principalmente em UTP.
  Distância máxima: geralmente 100 metros sem repetição de sinal.

## Slide 8: Cabo Coaxial
Uso atual:
  Sistemas de TV a cabo.
  Redes de internet a cabo (DOCSIS).
  Enlaces de rádio e algumas redes metropolitanas.
Vantagens:
  Alta resistência a interferências externas.
  Maior alcance em comparação ao par trançado.
Limitações:
  Menos flexível, mais difícil de instalar.
  Hoje substituído por fibra óptica em redes modernas.

## Slide 9: Fibra Óptica
A fibra óptica transmite sinais por meio de pulsos de luz, usando lasers ou LEDs. É composta por:
  Núcleo (core): vidro ou plástico muito fino por onde a luz se propaga.
  Revestimento (cladding): material que
  mantém a luz confinada no núcleo por
  reflexão interna.
  Camada de proteção contra danos físicos.

## Slide 10: Tipos de Fibra Óptica
Monomodo (SMF – Single Mode Fiber):
  Núcleo pequeno (~9 µm).
  A luz percorre apenas um caminho.
  Ideal para longas distâncias (> 100 km).
  Usada em telecomunicações e backbones.
Multimodo (MMF – Multi Mode Fiber):
  Núcleo maior (50 ou 62,5 µm).
  Permite múltiplos caminhos de luz.
  Adequada para curtas distâncias (até alguns km).
  Comum em data centers e redes empresariais de alto desempenho.

## Slide 11: Vantagens e Limitações
Vantagens:
  Altíssima capacidade (10, 40, 100 Gbps e além).
  Baixa atenuação, ideal para longas distâncias.
  Imune a interferências eletromagnéticas.
  Segurança: difícil de interceptar o sinal sem ser detectado.
Limitações:
  Custo de instalação e manutenção mais alto.
  Requer equipamentos específicos (transceptores ópticos, conectores de precisão).
  Fibra é mais frágil que cabos metálicos.

## Slide 12: Meios não guiados: onde os sinais se propagam livremente pelo ar ou espaço (ondas eletromagnéticas).
Meios de Transmissão

## Slide 13: Ondas de Rádio
Utilizadas em uma ampla gama de aplicações, de transmissões de rádio AM/FM até redes sem fio locais.
Podem atravessar paredes e obstáculos, tornando-se adequadas para comunicação em ambientes urbanos.
A largura de banda disponível depende da frequência utilizada.
Aplicações:
  Rádio FM (88–108 MHz).
  Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) – maior alcance, mas mais sujeito a interferências.
  Wi-Fi 5 GHz (IEEE 802.11ac) – maior velocidade, menor alcance.
  Bluetooth (2,4 GHz).

## Slide 14: Vantagens e Limitações
Vantagens:
  Bom alcance.
  Não requer visada direta (line of sight).
  Equipamentos baratos e difundidos.
Limitações:
  Suscetíveis a interferências (outros dispositivos, micro-ondas, paredes).
  Segurança: sinais podem ser interceptados sem contato físico.

## Slide 15: Micro-ondas Terrestres
Operam em frequências de 1 GHz a 10 GHz.
Necessitam de linha de visada (line of sight): antenas precisam estar alinhadas, sem obstáculos.
Muito utilizadas em enlaces ponto a ponto entre torres de telecomunicações.
Exemplos de uso:
  Conexões entre antenas de operadoras de celular.
  Redes de backbone em regiões onde não há cabeamento de fibra.

## Slide 16: Vantagens e Limitações
Vantagens:
  Altas taxas de transmissão em enlaces dedicados.
  Alcance de dezenas de quilômetros entre antenas.
Limitações:
  Requer torres altas e alinhamento preciso.
  A transmissão pode ser afetada por condições atmosféricas (chuva forte, neblina).

## Slide 17: Satélites
Operam em diferentes faixas: UHF, SHF e EHF, geralmente acima de 1 GHz.
Possibilitam comunicações a nível global.
Dividem-se em:
  Geoestacionários (GEO): órbita a ~36.000 km, permanecem fixos em relação à Terra. Boa cobertura, mas latência alta (600 ms ou mais).
  Órbitas médias (MEO): entre 2.000 km e 35.000 km. Latência intermediária.
  Baixa órbita (LEO): entre 200 km e 2.000 km. Latência baixa, mas exige constelação com muitos satélites (ex.: Starlink).

## Slide 18: Vantagens e Limitações
Vantagens:
  Cobertura ampla, incluindo regiões remotas.
  Permite conectividade onde não há cabos.
Limitações:
  Maior latência (principalmente em GEO).
  Custo alto de lançamento e manutenção.
  Dependência de condições climáticas (chuva intensa pode degradar o sinal).

## Slide 19: Comunicação Sem Fio
Wi-Fi (IEEE 802.11)
Bluetooth
4G e 5G (Redes Celulares)
NFC (Near Field Communication)

## Slide 20: Wi-Fi (IEEE 802.11)
Padrão mais difundido para redes locais sem fio (WLANs).
Opera principalmente em 2,4 GHz e 5 GHz, e mais recentemente em 6 GHz (Wi-Fi 6E).
Taxas de transmissão variam:
  802.11n → até 600 Mbps.
  802.11ac → até vários Gbps (com múltiplas antenas – MIMO).
  802.11ax (Wi-Fi 6) → maior eficiência, suporta muitos dispositivos conectados.

## Slide 21: Vantagens e Limitações
Vantagens:
  Alta velocidade.
  Flexibilidade de instalação.
  Amplamente suportado em notebooks, smartphones, IoT.
Limitações:
  Interferência (outros roteadores, micro-ondas).
  Alcance limitado (~30 m em ambientes internos).
  Segurança depende de protocolos (WPA2, WPA3).

## Slide 22: Bluetooth
Padrão voltado para redes pessoais sem fio (WPANs).
Opera na faixa 2,4 GHz, com baixa potência e curto alcance (até 10 m em versões clássicas; até 100 m em Bluetooth 5).
Consumo de energia reduzido, ideal para dispositivos portáteis.
Aplicações típicas:
  Fones de ouvido, teclados, mouses.
  Conexão entre celular e carro.
  IoT e dispositivos vestíveis (smartwatches, pulseiras fitness).

## Slide 23: Vantagens e Limitações
Vantagens:
  Baixo consumo de energia.
  Conexão direta entre dispositivos sem infraestrutura adicional.
Limitações:
  Baixa taxa de transmissão (até 2 Mbps no Bluetooth clássico, 50 Mbps no 5.0).
  Alcance reduzido.

## Slide 24: 4G e 5G (Redes Celulares)
4G (LTE):
  Taxas de até 100 Mbps (móvel) e 1 Gbps (fixo).
  Base de muitas aplicações móveis atuais (streaming, redes sociais, videochamadas).
5G:
  Velocidades de até 10 Gbps em cenários ideais.
  Latência extremamente baixa (~1 ms), permitindo aplicações em tempo real.
  Suporta massiva densidade de dispositivos, fundamental para IoT.

## Slide 25: Vantagens e Limitações
Vantagens:
  Cobertura ampla.
  Mobilidade total.
  Suporte a aplicações críticas (carros autônomos, realidade aumentada).
Limitações:
  Dependência da infraestrutura das operadoras.
  Frequências mais altas (mmWave) têm alcance menor e exigem mais antenas.

## Slide 26: NFC (Near Field Communication)
Tecnologia de curto alcance (até 10 cm).
Opera em 13,56 MHz.
Voltada para comunicação simples e rápida entre dois dispositivos próximos.
Aplicações:
  Pagamentos por aproximação (cartões, celulares, smartwatches).
  Bilhetagem eletrônica (transporte público).
  Emparelhamento rápido de dispositivos.

## Slide 27: Vantagens e Limitações
Vantagens:
  Simplicidade e rapidez.
  Boa segurança por exigir proximidade física.
Limitações:
  Alcance extremamente limitado.
  Taxas de transmissão muito baixas.

## Slide 28: Codificação
O que é:
  A codificação transforma os dados digitais (bits) em sinais físicos que podem ser transmitidos através do meio de comunicação (cabo, fibra óptica, etc.).
Tipos comuns:
  Codificação Manchester: Utiliza a transição de nível de sinal para representar bits, com uma transição no meio do período do bit (para 0 ou 1), o que facilita a sincronização.
  Codificação NRZ (Non-Return-to-Zero): O nível do sinal permanece constante durante todo o período do bit, sendo 1 ou 0.

## Slide 29: Codificação

## Slide 30: Multiplexação
O que é:
  A multiplexação permite que vários fluxos de dados compartilhem o mesmo meio físico simultaneamente.
Tipos comuns:
  FDM (Frequency Division Multiplexing): Divide a largura de banda do canal em várias sub-bandas de frequência, cada uma usada por um fluxo de dados diferente.
  TDM (Time Division Multiplexing): Divide o tempo em intervalos, onde cada fluxo de dados recebe uma parte do tempo para transmitir.
  WDM (Wavelength Division Multiplexing): Utiliza diferentes comprimentos de onda da luz para transmitir vários fluxos de dados em fibras ópticas.

## Slide 31: Multiplexação

## Slide 32: Como a escolha do meio de transmissão impacta a velocidade e a confiabilidade de uma rede?
Cabo de par trançado (UTP Cat5e/Cat6) é suficiente para a maioria das redes locais de até 1 Gbps, mas pode sofrer interferência eletromagnética.
Fibra óptica é ideal para longas distâncias e altas taxas (10 Gbps ou mais), porém tem maior custo de implantação.
Wi-Fi é conveniente e flexível, mas sujeito a ruídos e limitações de alcance.

## Slide 33: Atividades Práticas – Packet Tracer
Atividade 1: Montagem de Rede Simples
Conectar dois PCs e um switch utilizando cabos diferentes (direto, cruzado).
Verificar conectividade com ping.
Atividade 2: Teste de Comunicação
Substituir cabos por conexões incorretas e observar falha de comunicação.
Verificar como o meio físico influencia a confiabilidade.
Atividade 3 (avançada, se tempo permitir):
Simular fibra óptica e comparar latência em topologia maior.