## Slide 1
AULA 01 | INF-117
Hardware, Processadores e Estações de Trabalho
Fundamentos de Arquitetura Computacional e Dimensionamento Técnico de Estações MRO e Engenharia
• Componente Curricular: INF-117 — Informática Aplicada a Aeronáutica • Curso: Curso Superior de Tecnologia em Manutenção de Aeronaves • Instituição: Faculdade de Tecnologia de Sorocaba (Fatec Sorocaba - R-11) • Semestre Letivo: 1º Semestre

## Slide 2
INF-117 | INFORMÁTICA APLICADA A AERONÁUTICA
Objetivos de Aprendizagem da Aula 01
Competências Técnicas
• Compreender a arquitetura interna de computadores para engenharia e oficinas MRO.
• Diferenciar o papel operacional de CPU, Memória RAM, Armazenamento NVMe e GPU.
• Avaliar e diagnosticar gargalos de desempenho em estações de trabalho.
• Dimensionar e justificar tecnicamente configurações computacionais para cada perfil de uso.
Contextualização Aeronáutica
• Manipulação de manuais digitais pesados (AMM, IPC, SRM com mais de 3.000 páginas em PDF).
• Processamento de bases de dados de voo, diários de bordo e confiabilidade de frotas.
• Execução de planilhas de grande porte com fórmulas matriciais e redes PERT/CPM.
• Integração com estações de teste e ferramentas de bancada informatizadas.
Fatec Sorocaba — CST em Manutenção de Aeronaves | Prof. André Souza | Slide 2 de 11

## Slide 3
INF-117 | INFORMÁTICA APLICADA A AERONÁUTICA
O Processador (CPU): O Cérebro do Sistema
Arquitetura e Características
• Unidade Central de Processamento (Central Processing Unit).
• Núcleos (Cores) e Threads: Execução de múltiplas instruções em paralelo.
• Frequência de Clock (GHz): Velocidade com que cada instrução é calculada.
• Memória Cache (L1, L2, L3): Memória interna ultrarrápida que reduz o acesso à RAM.
Impacto na Rotina de Manutenção
• Processamento de planilhas complexas com milhares de fórmulas interdependentes.
• Cálculo do motor multithread do Excel (cálculo de caminhos críticos e matrizes).
• Renderização rápida de desenhos técnicos em 2D/3D no AutoCAD/CAD.
• Recomendação mínima: Processadores de 6 a 8 núcleos (Intel Core i7 / AMD Ryzen 7).
Fatec Sorocaba — CST em Manutenção de Aeronaves | Prof. André Souza | Slide 3 de 11

## Slide 4
INF-117 | INFORMÁTICA APLICADA A AERONÁUTICA
Memória RAM e Armazenamento SSD NVMe
Memória RAM (Volátil)
• Armazena temporariamente os programas e arquivos enquanto estão em execução.
• Capacidade recomendada: 16 GB a 32 GB DDR4/DDR5.
• Sem RAM suficiente, o Windows usa o disco como memória virtual (Paging File), gerando lentidão extrema.
• Permite manter abertos simultaneamente o Excel, Word, leitor de PDF e ERP de manutenção.
Armazenamento SSD NVMe (Persistente)
• Substitui definitivamente os antigos HDDs mecânicos de 5.400 / 7.200 RPM.
• Taxas de leitura: SSD NVMe PCIe 4.0 atinge 5.000 a 7.000 MB/s (contra 150 MB/s do HDD).
• Abertura instantânea do Windows e carregamento de catálogos pesados em segundos.
• Resistente a choques e vibrações mecânicas em ambientes de hangar.
Fatec Sorocaba — CST em Manutenção de Aeronaves | Prof. André Souza | Slide 4 de 11

## Slide 5
INF-117 | INFORMÁTICA APLICADA A AERONÁUTICA
Processamento Gráfico (GPU) e Periféricos de Entrada/Saída
Placa de Vídeo Dedicada (GPU)
• Processamento gráfico paralelo com memória de vídeo dedicada (VRAM GDDR6).
• Essencial para manipulação suave de modelos CAD 3D de aeronaves, motores e trens de pouso.
• Aceleração de renderização de esquemáticos elétricos e hidráulicos complexos.
• Libera a CPU para se dedicar exclusivamente aos cálculos analíticos e lógicos.
Periféricos e Ergonomia de Bancada
• Monitores Duplos (Dual Screen): Produtividade multiplicada para comparar manuais e ordens de serviço lado a lado.
• Teclados com numérico dedicado para digitação ágil de Part Numbers e métricas.
• Portas de comunicação rápida (USB 3.2, Thunderbolt, Ethernet Gigabit) para conexão com equipamentos de teste.
Fatec Sorocaba — CST em Manutenção de Aeronaves | Prof. André Souza | Slide 5 de 11

## Slide 6
INF-117 | INFORMÁTICA APLICADA A AERONÁUTICA
Detalhamento Técnico: Estação para Hangar e Oficina MRO
Configuração Especificada
• CPU: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 (6 Núcleos / 12 Threads).
• Memória RAM: 16 GB DDR4 3200 MHz.
• Armazenamento: SSD NVMe M.2 512 GB PCIe 3.0 / 4.0.
• GPU: Vídeo Integrado (Intel Iris Xe / AMD Radeon Vega).
• Monitor: 24" Full HD com Tratamento Antirreflexo.
Por que essa Configuração? (Justificativa Técnica)
• CPU (6 Cores): Renderiza PDFs vetoriais pesados e roda o sistema MRO sem gargalos térmicos.
• RAM 16 GB: Manuais AMM ocupam 2-4 GB de RAM em cache. 16 GB evita travamento ao alternar abas.
• SSD 512 GB: Não tem partes móveis (imune a vibrações de ferramentas e poeira do hangar).
• GPU Integrada: Desenhos 2D e esquemáticos elétricos não exigem placa cara, economizando energia.
• Tela Antirreflexo: Fundamental sob iluminação industrial forte do hangar, evitando reflexos e fadiga visual.
Fatec Sorocaba — CST em Manutenção de Aeronaves | Prof. André Souza | Slide 6 de 11

## Slide 7
INF-117 | INFORMÁTICA APLICADA A AERONÁUTICA
Detalhamento Técnico: Workstation de Engenharia e PCM
Configuração Especificada
• CPU: Intel Core i7 / Ryzen 7 (8 a 16 Núcleos, Clock Boost >= 4.7 GHz).
• Memória RAM: 32 GB a 64 GB DDR5 5600 MHz (Dual Channel).
• Armazenamento: SSD NVMe 1 TB a 2 TB PCIe 4.0 (Leitura >= 7.000 MB/s).
• GPU: Placa Dedicada NVIDIA RTX Profissional (8-12 GB VRAM).
• Monitores: 2 Monitores de 27" IPS QHD (2560x1440) com Braço Articulado.
Por que essa Configuração? (Justificativa Técnica)
• CPU (High Clock + Multithread): Alto clock single-core acelera modelagem CAD; múltiplos cores aceleram cálculos matriciais do Excel.
• RAM 32-64 GB DDR5: Bases de confiabilidade com 500k+ linhas e montagens 3D consomem mais de 20 GB de memória real.
• SSD PCIe 4.0 (7.000 MB/s): Abre montagens CAD complexas com milhares de peças em segundos.
• GPU RTX Dedicada: Renderiza rotação de motores e trens de pouso em tempo real com aceleração por hardware.
• 2x Telas 27" QHD: 77% mais área visual que 1080p, permitindo exibir o manual SRM em uma tela e a planilha/CAD na outra.
Fatec Sorocaba — CST em Manutenção de Aeronaves | Prof. André Souza | Slide 7 de 11

## Slide 8
INF-117 | INFORMÁTICA APLICADA A AERONÁUTICA
Comparativo Síntese: Hangar vs. Engenharia
Perfil 1: Hangar / Linha de Voo
• Demanda: Consulta ágil, baixa geração de calor, resistência mecânica.
• Softwares: Leitor de PDF, Sistema MRO Web, Excel Essencial, EFB.
• Prioridade: Estabilidade, resposta rápida e tela antirreflexo.
• Custo-Benefício: Excelente relação custo/desempenho para escala.
Perfil 2: Engenharia / PCM / Confiabilidade
• Demanda: Capacidade de processamento analítico massivo e CAD 3D.
• Softwares: Excel Avançado, Power BI, AutoCAD/CATIA, MS Project.
• Prioridade: Poder de processamento, largura de banda de memória e área visual dupla.
• Investimento: Focado em produtividade de alta complexidade.
Fatec Sorocaba — CST em Manutenção de Aeronaves | Prof. André Souza | Slide 8 de 11

## Slide 9
INF-117 | INFORMÁTICA APLICADA A AERONÁUTICA
Diagnóstico Prático de Hardware no Windows
Ferramentas Nativas do Sistema
• Gerenciador de Tarefas (`Ctrl + Shift + Esc`): Monitora o uso em tempo real de CPU, Memória e Disco.
• Aba Desempenho: Identifica se há gargalo (disco a 100% ou RAM esgotada).
• Informações do Sistema (`Win + Pause/Break` ou `msinfo32`): Exibe modelo exato do processador e BIOS.
• Gerenciador de Dispositivos (`devmgmt.msc`): Verifica drivers instalados e portas ativas.
Boas Práticas de Manutenção Digital
• Monitorar temperatura de operação em ambientes de hangar.
• Manter backups regulares de dados críticos em nuvem corporativa (OneDrive/SharePoint).
• Evitar acúmulo de poeira e detritos nas entradas de ar do computador.
• Sempre utilizar nobreaks senoidais para proteger estações de teste contra oscilações de energia.
Fatec Sorocaba — CST em Manutenção de Aeronaves | Prof. André Souza | Slide 9 de 11

## Slide 10
INF-117 | INFORMÁTICA APLICADA A AERONÁUTICA
Síntese dos Conceitos e Atividade de Fixação
Resumo dos Pontos-Chave
• O hardware dimensiona a capacidade de entrega técnica do profissional.
• Cada perfil de trabalho na aviação exige um equilíbrio específico de CPU, RAM e GPU.
• A computação em nuvem (Office 365) complementa o hardware local.
• Conhecer a máquina é o primeiro passo para o domínio da informática técnica.
Atividade no Laboratório
• 1. Executar o diagnóstico de hardware do computador da bancada via Gerenciador de Tarefas.
• 2. Anotar processador, clock, quantidade de RAM e tipo de disco.
• 3. Preencher a tabela de especificação técnica justificando cada escolha técnica.
• 4. Próxima Aula: MS Word Técnico e Formatação de Relatórios ABNT.
Fatec Sorocaba — CST em Manutenção de Aeronaves | Prof. André Souza | Slide 10 de 11

## Slide 11
INF-117 | FATEC SOROCABA
Obrigado! Bons Estudos!
Próxima Aula: MS Word Técnico — Estilos ABNT, Quebras de Seção e Sumários Automáticos Consulte o material expandido em Semana_01.md e Semana_02.md
• Componente Curricular: INF-117 — Informática Aplicada a Aeronáutica • Curso: Curso Superior de Tecnologia em Manutenção de Aeronaves • Instituição: Faculdade de Tecnologia de Sorocaba (Fatec Sorocaba - R-11) • Semestre Letivo: 1º Semestre